СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН

ДУМА ПОСЁЛКА АНДЖИЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

27 февраля  2013г.	        пос. Анджиевский	                                № 276

Об утверждении Правил сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на очистные сооружения канализации для абонентов посёлка Анджиевский Минераловодского района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Уставом посёлка Анджиевский Минераловодского района, Дума посёлка Анджиевский Минераловодского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые «Правила сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на очистные сооружения канализации для абонентов  посёлка Анджиевский Минераловодского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по промышленности, коммунальному хозяйству и транспорту Думы  посёлка Анджиевский Минераловодского района (Измайлов И.И.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

поселка Анджиевский

Минераловодского района                                                   Л.А. Асыченко

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы

посёлка Анджиевский

Минераловодского района

от 27 февраля 2013г. № 276

ПРАВИЛА

сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему

канализации и на очистные сооружения канализации для абонентов

посёлка Анджиевский Минераловодского района

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

«организация водопроводно-канализационного хозяйства» (далее «организация ВКХ») - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы;

«абонент» - юридическое лицо, а также предприниматели без  образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунальной канализации, заключившие с организацией ВКХ в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод.

К числу абонентов относятся также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых, находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом;

«субабонент» - лицо, названное в понятии «Абонент» настоящих правил, сбрасывающее по договору с «Абонентом» сточные воды в канализационные сети «Абонента» организации ВКХ;

«сточные воды» - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

«состав сточных вод» - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

«сверхнормативный сброс сточных вод» - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

«нормативно-допустимый сброс» (далее НДС) – масса веществ в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте, разрешенная организации ВКХ специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

«допустимая концентрация» (далее ДК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод Абонента, разрешенное Организацией ВКХ к сбросу в пределах установленных нормативов водоотведения по качеству сточных вод;

«централизованная система коммунальной канализации» - комплекс инженерных сооружений населенного пункта для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод;

«залповый сброс» - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз допустимых концентраций по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

- «несогласованный сброс» - сброс «Абонентом» загрязняющих веществ без утвержденных Организацией ВКХ условий подключения к системе канализации;

- «нормативы водоотведения (нормативы сброса)» - установленные государственной властью субъектов РФ (приказ Министерства ЖКХ Ставропольского края  от 20.08.2012г. № 301-о/д), состоящие из:

- нормативов водоотведения по объему (лимитов водоотведения) – предельного объема принимаемых (сбрасываемых) сточных вод абонента (с учетом субабонентов) за определенный период времени;

- нормативов водоотведения по качеству    -   показателей состава сточных вод, разрешенных к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации посёлка Анджиевский и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

- «временные условия приема (далее ВУП) загрязняющих веществ»- перечень  концентраций загрязняющих веществ, сверх установленных настоящими Правилами ПДК, временно  разрешенный Организацией ВКХ «Абоненту» при условии разработки и выполнения последним водоохранных мероприятий;

- «баланс водопотребления и водоотведения» - соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год;

- «водоотведение» - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод «Абонентов» с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;

- «канализационная сеть» - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

-«контрольный канализационный колодец» - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод «Абонента», или последний колодец на канализационной сети «Абонента» перед врезкой  ее в систему коммунальной канализации;

- «контрольная проба» - проба сточных вод «Абонента» (включая сточные воды «Субабонент»), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;

- «лабораторный контроль» - проведение анализов питьевой воды и сточных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами;

- «неразрешенный сброс» - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие  к загрязнению окружающей среды;

- «условия подключения к системе канализации» - утвержденная Организацией ВКХ «Абоненту»  документация  по качеству, объему и режиму сброса сточных вод, принимаемых в системы канализации населенного пункта;

- «плата за сброс загрязняющих веществ» - установленная Постановлением Правительства Ставропольского края  № 126-п от 21.04.2010г. « О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края»;

- «городские сточные воды» - смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод объектов хозяйственной и иной деятельности;

1.2. Настоящие «Правила» регулируют взаимоотношения между  «Организацией ВКХ» и «Абонентами» (заказчиками), осуществляющими сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на очистные сооружения канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района.

1.3. Настоящие «Правила» разработаны на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными   Постановлением    Правительства РФ от 12 февраля 1999г. № 167, «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999г. № 168, ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 17.1.1.01-77, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», Постановление правительства СК от 21.04.2010г. №126-п «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края»  и отражают особенности пользования «Абонентами» централизованной системой коммунальной канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района.

1.4. Настоящие «Правила» устанавливают нормативы сброса (допустимые концентрации) загрязняющих веществ, разрешенные к приему (сбросу) в систему канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование; Порядок контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в систему канализации населенных пунктов; Порядок присоединения объектов к системе коммунальной канализации; Порядок нормирования приема (сброса) сточных вод в систему канализации.

1.5. Настоящие «Правила» действуют на всей территории муниципального образования посёлка Анджиевский Минераловодского района и обязательны для «Организаций ВКХ», а также для всех «Абонентов» (заказчиков) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.6. «Абоненты» несут ответственность за нарушение настоящих «Правил».

2. ТРЕБОВАНИЯ  К СТОЧНЫМ ВОДАМ, СБРАСЫВАЕМЫМ  «АБОНЕНТАМИ» В СИСТЕМУ  КАНАЛИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ «ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВКХ»

2.1. Централизованная система коммунальной  канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района является важным объектом жизнеобеспечения посёлка Анджиевский Минераловодского района и предназначены для приема и очистки сточных вод от жизнедеятельности населения и промышленных предприятий.

Сброс «Абонентами» в систему канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района производственных сточных вод может быть разрешен «Организацией ВКХ» при наличии технической возможности этой системы и установлении для  «Абонентов» нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с настоящими «Правилами».

2.2. В коммунальную канализационную сеть принимаются сточные воды «Абонентов» с содержанием загрязняющих веществ, не превышающих утвержденные нормативы, не вызывающих нарушений в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивающих безопасную  эксплуатацию этих сетей и сооружений и при условии, что они могут быть очищены совместно со сточными водами, принимаемыми от населения, на сооружениях биологической очистки до требований, отвечающих величинам нормативно-допустимых сбросов на выпуске очищенных сточных вод в водоемы  рыбохозяйственного назначения.

2.3. Приему в систему канализации подлежат сточные воды «Абонентов», у которых нормативные показатели общих свойств соответствуют значениям, установленных п.1 Приложения №1, а  содержание  загрязняющих веществ не превышает  нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных п.2  Приложения № 1 настоящих Правил.

3. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ «ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВКХ»     И «АБОНЕНТАМИ» ПОСЁЛКА АНДЖИЕВСКИЙ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА, СБРАСЫВАЮЩИМИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ  В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ И  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

  - Прием (сброс) сточных вод  в систему канализации производится на основании договора, заключаемого «Абонентом» (заказчиком) с «Организацией ВКХ».

  - Для заключения договора «Абонент» (заказчик) представляет «Организации ВКХ» следующие документы:

-заявка с указанием объектов, непосредственно присоединенных  (присоединяемых) к системе канализации, данных о «Субабонентах», а также объемах сточных вод «Абонента» и «Субабонентов»;

-разрешительная документация  на устройство присоединения, выдаваемое «Организацией ВКХ» (для объектов, введенных после реконструкции или нового строительства);

-документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;

- схемы водоснабжения и канализации;

- баланс водопотребления и водоотведения;

- план мероприятий по сокращению сброса сточных вод.

  - К договору прилагается акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям и сооружениям на них. Разграничение может быть установлено по колодцу (или камере), к которому подключены устройства и сооружения для присоединения «Абонента» к коммунальной канализационной сети. При отсутствии такого акта граница эксплуатационной ответственности устанавливается по балансовой принадлежности.

3.4. Договор на прием (сброс) сточных вод может быть заключен после представления и согласования с «Организацией ВКХ»  документации, указанной в п. 3.2. настоящих «Правил».

3.5. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - «Абонент» может принимать от «Субабонентов» сточные воды через присоединенные канализационные устройства и сооружения с последующим сбросом   в коммунальную канализацию только с согласия «Организации ВКХ».

  - При отсутствии договора пользование системами коммунальной канализации считается самовольным и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4. КОНТРОЛЬ ПРИЕМА (СБРОСА)  СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ  ПОСЁЛКА АНДЖИЕВСКИЙ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

Контроль приема (сброса) сточных вод в систему канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района и на очистные сооружения канализации производится в соответствии с положениями раздела V «Правил пользования системами коммунального водоснабжения  и канализации в РФ» № 167 от 12.02.1999 г. и Приложением № 2 к настоящим Правилам.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА  ПРИНЯТЫХ (СБРОШЕННЫХ) СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

5.1.«Абонент» обеспечивает учет сбрасываемых сточных вод в соответствии с разделом IV «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167.

5.2.«Абонент» обеспечивает беспрепятственный  доступ представителя «Организации ВКХ» (по его служебному удостоверению), не позднее 30 минут с момента прибытия,  к приборам учета для снятия показаний водомера, производства работ по ограничению или приостановлению подачи воды, а также к контрольным канализационным колодцам для  отбора проб сточных вод и в присутствии своего представителя.

5.3.Количество сброшенных сточных вод определяется «Абонентом» в соответствии с данными учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений.

В случае отсутствия у «Абонента» средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему  канализации, объемы сточных вод принимаются равными объемам воды, полученной «Абонентом» и его «Субабонентами» из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенными средствами измерений.

Абонент может передавать субабоненту (принимать от субабонента) питьевую (техническую) воду и сточные воды через присоединенные водопроводные и канализационные устройства и сооружения, только с согласия «Организации ВКХ» на основании заключенного договора.

5.4.Организация ВКХ контролирует правильность снятия «Абонентом» показаний средств измерений и представления ими сведений об объемах   сброшенных сточных вод.

При выявлении расхождения между показаниями средств измерений и представленными «Абонентом» сведениями, «Организация ВКХ» производит перерасчет объемов сброшенных сточных вод за период от предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии  с показаниями средств измерений.

6. ПОРЯДОК  ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ПОСЁЛКА АНДЖИЕВСКИЙ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

Постановлением правительства Ставропольского края  № 126 от 21 апреля 2010 года  утвержден  «Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края с юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края, в том числе за сверхлимитный сброс сточных вод и загрязняющих веществ».

6.1. Плата «Абонентом» за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации  при концентрации загрязняющих веществ в пределах допустимых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах производится в размере тарифа на услуги водоотведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод.

6.2.Плата «Абонентом» за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации производится исходя из объема общего водоотведения и концентрации загрязнений в сточных водах в следующих размерах:

6.2.1.За превышение допустимых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах по одному ингредиенту - в двукратном размере тарифа на услуги водоотведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод;

6.2.2.За превышение допустимых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах одновременно по двум ингредиентам - в трехкратном размере тарифа на услуги водоотведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод;

6.2.3.За превышение допустимых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах одновременно по трем ингредиентам - в четырехкратном размере тарифа на услуги водоотведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод. При этом увеличение тарифа на услуги водоотведения ограничивается до четырехкратного его размера;

6.2.4.При сбросе загрязняющих веществ, не указанных в допустимых концентрациях и (или) временных условиях приема загрязняющих веществ в сточных водах, а также за залповый сброс любого вида загрязнений - в семикратном размере тарифа на услуги водоотведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод.

6.3.Объем сточных вод, за который взимается плата за превышение допустимых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, а также объем залпового сброса определяются в соответствии с данными учета принятых (сброшенных) сточных вод за период с даты установления факта превышения допустимых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах или залпового сброса загрязняющих веществ по дату устранения загрязнения и получения результатов нового лабораторного контроля, подтверждающих соответствие состава сточных вод установленным нормативам водоотведения.

6.4.Плата за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации, взимаемая с «Абонентов», не освобождает «Абонентов» от выполнения планов мероприятий по уменьшению сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации.

7. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

ПОСЁЛКА АНДЖИЕВСКИЙ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА И НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

7.1.«Организация ВКХ» может прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления «Абонентов» в следующих случаях:

-прекращение энергоснабжения  объектов «Организации ВКХ»;

-возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

7.2.«Организация ВКХ» может прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно уведомив «Абонента» и иные государственные органы, указанные в «Правилах пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  в следующих случаях:

- самовольное пользование системой коммунальной канализации;

- попадание запрещенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации;

-устранение последствий аварии на системе коммунальной  канализации;

-аварийное или неудовлетворительное состояние канализационных сетей «Абонента»;

-проведение работ по присоединению  новых «Абонентов» в сроки, согласованные с соответствующими органами;

-проведение планово-предупредительного ремонта;

-систематического нарушения «Абонентом» настоящих «Правил»;

-получение предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора;

7.3.Основанием для прекращения или ограничения приема сточных вод «Организацией ВКХ» также может являться неуплата «Абонентом» за количество сброшенных сточных вод, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями заключенного договора.

7.4.Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ   И НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ СБРОСА (ПРИЕМА) СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

8.1.Ответственность «Абонентов» за несоблюдение требований настоящих «Правил» определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - «Организация ВКХ» несет ответственность  за ненадлежащее техническое состояние системы коммунальной канализации и очистных сооружений канализации,  за качество очистки сточных вод до нормативов сброса в соответствующий водный объект.

8.3.«Абонент» несет ответственность за несоблюдение установленных  нормативов водоотведения и допустимых концентраций загрязняющих веществ по Приложениям № 1, 3 к данным Правилам.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Приложения № 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящих «Правил».

Приложение № 1

«Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, производящих сброс сточных вод в систему канализации  и  очистные сооружения канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района, расчет ПДК загрязняющих веществ».

Приложение № 2

«Порядок контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых «Абонентом» в систему канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района».

Приложение №  3

«Перечень веществ запрещенных к сбросу «Абонента» в систему канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района.

Приложение  №1

к Правилам сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на очистные сооружения канализации для абонентов посёлка Анджиевский Минераловодского района

Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, производящих сброс сточных вод в систему канализации  и   очистные сооружения канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района,  расчет ПДК загрязняющих веществ

- Нормативы ДК общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов с целью обеспечения режима  безаварийной работы сетей и сооружений канализации  посёлка Анджиевский Минераловодского района:

- рН в пределах 6,5 ÷ 8,5

- температура ≤ 40º С

- ХПК: БПК полн. ≤ 1,5    или   ХПК : БПК5 ≤ 2,5, если нет локальных очистных сооружений

- сульфиды ≤ 1,5 мг/дм3 для предупреждения разрушения сети

- кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см ≤ 1: 11

- Нормативы ДК загрязняющих веществ:

| № п/п | наименование загрязняющих веществ | допустимые концентрации, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | для абонентов жилищного фонда | для прочих абонентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества | 112,0 | 125,0 |
| 2 | Сухой остаток | 1570,0 | 1570,0 |
| 3 | БПКполн. | 112,6 | 160,0 |
| 4 | ХПК | - | 240,0 |
| 5 | Аммоний ион | 10,5 | 10,5 |
| 6 | Нитрит ион | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Нитрат ион | 6,5 | 6,5 |
| 8 | Фосфаты (по фосфору) | 1,3 | 1,3 |
| 9 | Железо общее | 0,56 | 0,9 |
| 10 | Медь | 0,02 | 0,1 |
| 11 | Цинк | 0,01 | 0,07 |
| 12 | Алюминий | 0,066 | 0,5 |
| 13 | СПАВ | 0,86 | 1,9 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,26 | 0,4 |
| 15 | Жиры | 1,0 | 2,9 |
| 16 | Хром+3 | отс. | 0,07 |
| 17 | Хром+6 | отс. | 0,02 |

- Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, поступающих в систему  канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района рассчитаны исходя из технической возможности системы коммунальной канализации и с учетом установленного нормативно-допустимого сброса (НДС) для организации ВКХ.

4. В случае изменения специально уполномоченным государственным органом нормативов допустимого сброса (НДС) на выпуске системы канализации в водные объекты для «Организации ВКХ», ПДК загрязняющих веществ (Приложение №1), установленные настоящими Правилами, подлежат корректировке по решению Думы посёлка Анджиевский Минераловодского района.

Расчет ПДК загрязняющих веществ в городских сточных водах и производственном стоке

Расчет производится по методике, приведенной в «Правилах приема производственных сточных  вод в системы канализации населенных пунктов» утвержденных приказом МЖКХ РСФСР от 02.03.1984 г. № 107.

А)  определяется допустимая концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных и бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, Сгсв:

| Сгсв=Сст*100/(100- А), мг/дм3 | (1) |
| --- | --- |

Б) допустимая концентрация загрязняющих веществ, содержащихся в производственных сточных водах, Спсв рассчитывается по формуле:

| Спсв= Q/ Qпр *(Сгсв - Сбыт)+Сбыт, мг/дм3 | (2) |
| --- | --- |

где:

Сст – допустимая концентрация загрязняющих веществ в очищенных городских сточных водах. В данном случае за Сст принимается средняя величина ВСС (временно согласованный сброс) и НДС (нормативно-допустимый сброс) установленная Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю для очистных сооружений г.г.Минеральные Воды-Железноводск, мг/дм3;

Спсв – допустимая концентрация загрязняющих веществ в производственных сточных водах, мг/дм3;

А – эффективность удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях, принимается по данным работы очистных сооружений исходя из технической возможности очистки сточных для выполнения предъявляемых требований НДС, %;

Сбыт – содержание загрязняющих веществ в бытовых сточных водах, мг/дм3. В данном случае взяты результаты анализов бытовых сточных вод жилого массива в нескольких точках  города и сведены в таблице «Усредненные характеристики качества бытового стока, выполненные аналитическим путем»,  мг/дм3;

Q – расход городских сточных вод, тыс.м3/сутки:

Qпр – расход производственных сточных вод, тыс.м3/сутки, составляет 13,8 % от общего расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района, согласно прилагаемых «Сведений по сбросу сточных вод на ООСК Минводы-Железноводск».

В) Рассчитанная по формуле (2) величина Спсв является единой для производственных сточных вод промышленных предприятий и организаций, сбрасывающих данное загрязняющее вещество и расположенных в бассейне канализования очистных сооружений.

СПАВ

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,26 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-70%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-0,7 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов						Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,26*100/(100-70)=0,86 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сбыт)+ Сбыт=(63/8,694)*(0,86-0,7)+0,7= 1,86 мг/ дм3

ДКпр= Спсв=1,86 мг/ дм3, округляем:

ДКпр СПАВ =1,9 мг/дм3

ЖИРЫ

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,5 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-50%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-0,7 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                       Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,5*100/(100-50)= 1,0 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(1-0,7)+0,7= 2,87 мг/дм3

ДКпр= Спсв=2,87 мг/дм3, округляем:

ДКпр ЖИРЫ =2,9 мг/дм3

АЛЮМИНИЙ

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,04 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-40%

3. Концентрация в бытовом стоке			Сбыт-0 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                                 Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,04*100/(100-40)=0,066 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(0,066-0)+0= 0,47 мг/дм3

ДКпр= Спсв =0,47 мг/дм3, округляем:

ДКпр АЛЮМИНИЙ =0,5 мг/дм3

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,05 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-81%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-0,23 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                       Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,05*100/(100-81)= 0,26 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(0,26-0,23)+0,23= 0,44 мг/дм3

ДКпр= Спсв =0,44 мг/дм3, округляем:

ДКпр НЕФТЕПРОДУКТЫ =0,4 мг/дм3

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -14,8 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-86,8%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-110 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                       Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=14,8*100/(100-86,8)=112 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(112-110)+110= 124,5 мг/дм3

ДКпр= Спсв =124,5 мг/дм3, округляем:

ДКпр ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА =125,0 мг/дм3

ФОСФАТЫ (по Р)

Так как, при самоокислении активного ила, его клетки отдают накопленный фосфор в окружающую воду, содержание фосфатов в очищенной воде возрастает. Нормативно-допустимое содержание фосфора на выпуске составляет 0,84 мг/дм3, а содержание фосфора в поступающей сточной воде не должно превышать

-в городских сточных водах 1,3 мг/дм3 (при эффективности очистки А-50%),

то ДКпр = Сгсв =Спсв =1,3 мг/дм3:

ДКпр ФОСФАТЫ (по Р) =1,3 мг/дм3

ЦИНК

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,01 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-20%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-0 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                      Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,01*100/(100-20)=0,01 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(0,01-0)+0= 0,07 мг/дм3

ДКпр= Спсв =0,07 мг/дм3:

ДКпр ЦИНК=0,07 мг/дм3

МЕДЬ

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,02 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-20%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-0 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                       Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,02*100/(100-20)=0,02 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(0,02-0)+0= 0,1мг/дм3

ДКпр= Спсв =0,1 мг/дм3:

ДКпр МЕДЬ=0,1 мг/дм3

Тяжелые металлы: хром+6, хром+3

При расчете нормативов ДК загрязняющих веществ по тяжелым металлам:

-хром+6,

-хром+3

в связи с тем, что металлы в сточной воде, поступающей на ООСК гг.Минеральные Воды-Железноводск, не обнаруживаются, то

ДКпр= Сст, следовательно:

ДКпр ХРОМ3+=0,07 мг/дм3

ДКпр = ХРОМ+6=0,02 мг/дм3

ЖЕЛЕЗО

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -0,1 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-82%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-0,5 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                       Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=0,1*100/(100-82)=0,56 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(0,56-0,5)+0,5= 0,93 мг/дм3

ДКпр= Спсв =0,93 мг/дм3, округляем:

ДКпр ЖЕЛЕЗО =0,9 мг/дм3

БПК-полн

Исходные данные:

1. НДС на выпуске в водоем			Сст -7,88 мг/дм3

2. Эффективность задержания

на ООСК факт.					А-93%

3. Концентрация в бытовом стоке		Сбыт-105 мг/дм3

4. Годовой расход сточных вод

на ООСК						Q-63 тыс.м3

5. Годовой расход сточных вод прочих

абонентов                                                      Qпр-8,694 тыс.м3

Расчет:

Сгсв=Сст*100/100-А=7,88*100/(100-93)=112,6 мг/дм3

Спсв=( Q/ Qпр)*( Сгсв- Сжил)+ Сжил=(63/8,694)*(112,6-105)+105= 160,1 мг/дм3

ДКпр= Спсв =160,1 мг/дм3, округляем:

ДКпр БПК-полн=160 мг/дм3

ХПК

- ХПК: БПК полн. ≤ 1,5 ,

то   160* 1,5=240 мг/дм3,

ДКпр ХПК=240 мг/дм3

ГРУППА АЗОТА

Аммонийный азот переходит в окислительные формы азота – нитриты и нитраты. В связи с этим расчеты по группе азота основывается на этом принципе.

Исходя из того, что нормативно - допустимый сброс по группе азота составляет:

- Ион аммония 2,1 мг/дм3 в пересчете на азот – 1,63 мг/дм3

- Нитрит-ион 0,22 мг/дм3, в пересчете на азот  – 0,06 мг/дм3

- Нитрат-ион 36,0 мг дм3, в пересчете на азот – 8,16 мг/дм3

Сумма загрязнений по этой группе (в пересчете на азот) составляет:

СсбросN=1,63+0,06+8,16=9,85 мг/дм3

Так как очистка биогенных веществ в сточной воде обусловлена процессом нитрификации, т.е. окислением кислорода воздуха аммонийного азота до нитритов и нитратов нитрифицирующими микроорганизмами и сумма загрязнений по группе азота в поступающей на очистные сооружения сточной воде равна сумме загрязнений в очищенной сточной воде, то для производственных сточных вод принимаем  сумму равную для городских сточных вод:

- Ион аммония Сгсв = 10,5 мг/дм3в пересчете на азот – 8,4 мг/дм3

- Нитрит-ион Сгсв = 0,82 мг/дм3, в пересчете на азот  – 0,25 мг/дм3

- Нитрат-ион Сгсв = 6,5 мг/дм3, в пересчете на азот – 1,2 мг/дм3

Сумма загрязнений по этой группе (в пересчете на азот) составляет:

Спост.N=8,4+0,25+1,2 = 9,85 мг/дм3

Спост.N ~ СсбросN

ДКпр = Сгсв =Спсв, с округлением

ДКпр Аммоний-ион=10,5 мг/дм3

ДКпр Нитрит-ион=0,8 мг/дм3

ДКпр Нитрат-ион=6,5 мг/дм3

СУХОЙ ОСТАТОК

Ввиду того, что сухой остаток не удаляется на очистных сооружениях канализации и  является веществом тормозящим процессы биологической очистки, следовательно принимаем ДКпр= Сст  = Сгсв= Спсв = 1570 мг/дм3.

ДКпр Сухой остаток=1570 мг/дм3

Приложение  № 2

к Правилам сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на  очистные сооружения канализации  для абонентов посёлка Анджиевский Минераловодского района

ПОРЯДОК

контроля состава и свойств сточных вод,

сбрасываемых «Абонентом»  в систему канализации

посёлка Анджиевский Минераловодского района

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок  определяет порядок контроля состава и свойств сточных вод «Абонентов», сбрасываемых в систему коммунальной канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района.

1.2.Основной целью осуществления контроля состава и свойств  сточных вод,  сбрасываемых «Абонентами» в систему коммунальной канализации,  является проверка соблюдения «Абонентами» установленных нормативов водоотведения (допустимых концентраций)  по качеству сточных вод.

1.3.Настоящий Порядок регламентирует деятельность «Организации   ВКХ» и «Абонента» по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации.

1.4.Контроль состава и свойств сточных вод включает:

-  визуальные наблюдения (наличие нефтепродуктов, пленок любого характера, и т.п.);

- натуральные замеры (показатель рН, температура, цвет, запах);

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитическую лабораторию;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

1.5.Работы по контролю состава и свойств сточных вод «Абонента» осуществляются  в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода Общие требования к отбору проб» и с использованием аттестованных методик выполнения измерений.

2.Организация работ по контролю состава

и свойств сточных вод «Абонентов»

2.1.«Организация ВКХ» осуществляет плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод «Абонента».

2.2.Отбор и анализ проб сточных вод осуществляется лабораторией «Организации ВКХ», аккредитованной на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России. Лаборатория несет ответственность за отбор, доставку, сохранность проб, качество проведения  аналитических работ, оформление документации по отбору проб и результатам анализов, соблюдение конфиденциальности.

3. Производство работ по отбору проб

3.1. Местом отбора проб сточных вод «Абонента» при плановом контроле состава свойств сточных вод является контрольное присоединение «Абонента» (колодец, камера) к системе канализации.

3.2. «Организация ВКХ»  осуществляет в любое время суток необходимый контроль соблюдения «Абонентом» допустимых концентраций к сбросу загрязняющих веществ и отбирает  контрольные пробы сточных вод, сбрасываемых «Абонентом» в систему коммунальной канализации и выполняет анализы сточных вод «Абонента». Периодичность отбора проб  устанавливается «Организацией ВКХ», но не реже одного раза в квартал.

3.3.Отбор проб производится в присутствии представителей «Организации ВКХ» и ответственного представителя «Абонента» (или лица его   замещающего)  в   контрольных   канализационных   колодцах на границе эксплуатационной ответственности. «Абонент» обеспечивает беспрепятственный доступ к контрольному  колодцу.

По результатам отбора  составляется акт отбора проб в двух экземплярах.  Акт должен быть подписан представителем «Организации ВКХ» и «Абонента» с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр акта остается у «Абонента».

3.4. В случае препятствия доступа представителя «Организации ВКХ» к месту отбора воды, весь объем сброшенных «Абонентом» загрязняющих веществ за расчетный период подлежит оплате в 5-кратном размере.

3.5. При отказе представителя «Абонента» от подписания документов по отбору проб сточных вод и осмотру сетей, отобранная  проба считается действительной с пометкой  представителя «Организации ВКХ» на сопроводительных документах к пробе: «От подписи отказался», а документы имеют доказательную силу. При несогласии представителя «Абонента»  с содержанием протокола осмотра (или акта отбора проб), он имеет право подписать его с указанием своих возражений.

3.6.Для отбора проб сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.

3.7.Объем отобранной пробы должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям состава и свойств  сточных вод.

3.8.Проба отбирается в перемешивающихся потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зоны действия «подпора», как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В случае отсутствия такой возможности отбор проб производится в нескольких местах по сечению потока  и составляется средняя (смешанная) проба.

3.9.При отборе представителем «Организации ВКХ» пробы «Абонент» имеет право одновременно отобрать параллельную пробу, факт параллельного отбора фиксируется в акте. Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточной воды, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду лаборатории «Организации    ВКХ» и «Абонента».

4. Порядок разрешения споров по результатам анализа

4.1. Если анализы проб сточных вод проводились параллельно в лаборатории «Организации ВКХ» и «Абонента» и при этом результаты анализа, с учетом метрологических методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в  аккредитованной лаборатории.

При этом если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимаются результаты, полученные в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость. В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, «Абонент» вправе обратиться в соответствующий Орган по аккредитации для оценки деятельности лаборатории. Орган по аккредитации, на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Приложение  № 3

к Правилам сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на  очистные сооружения канализации  для абонентов посёлка Анджиевский Минераловодского района

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ запрещенных к сбросу «Абонента» в систему канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района

Согласно «Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», утвержденным приказом Министерства ЖКХ РСФСР от 2 марта 1984 года:

1.      Запрещается сбрасывать в систему канализации:

- производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие: вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга и т.п.); вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации; вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; опасные бактериальные загрязняющие вещества; нерастворимые масла, а также смолы и мазут; биологические трудно окисляемые органические вещества; биологически «жесткие» ПАВ; только минеральные вещества; взвешенные и всплывающие вещества, в концентрациях, превышающих 500 мг/л; вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов  рыбохозяйственного водопользования;

-    сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект; производственные сточные воды, имеющие температуру свыше 40°С рН ниже 6,5 или выше 9, ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполн более чем в 1,5 раза; концентрированные маточные и кубовые растворы; производственные сточные воды, не загрязненные в производственных процессах (нормативно-чистые); залповые сбросы производственных сточных вод; грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы; поверхностный сток с территории промышленник площадок (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.) и дренажные воды при полной раздельной системе канализации.

2.  Категорически запрещается сбрасывать в систему канализации посёлка Анджиевский Минераловодского района кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси.

3.  Не допускается объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор и фенолы и т.д.).

4.    Не допускается сброс в канализационную сеть нормативно-чистых, дождевых, талых и поливомоечных вод с площадок промышленных предприятий.